Пример заполнения сведений о внутрипроизводственной системе контроля качества строительно-монтажных работ

Сведения о внутрипроизводственной системе контроля качества строительно-монтажных работ

|  | Виды | Порядок осуществления. Должностные лица, ответственные за контроль. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Входной | Входной контроль осуществляется по ГОСТ 24297-2013 «Входной контроль качества продукции. Основные положения» . При входном контроле рабочей документации производится проверка ее комплектности и достоверности содержащейся в ней технической информации для производства работ. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования осуществляется их внешний осмотр на соответствие их требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. Хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями ГОСТов и ТУ на складе. Входной контроль технической документации осуществляет Главный инженер Сидоров И.М. в соответствии с Приказом № 56 от 22 июля 2009 года. Входной контроль используемых изделий, материалов и оборудования осуществляется ИТР линии, в соответствии с Приказом № 56 от 22 июля 2009 года. |
| 2 | Операционный | Операционный контроль осуществляется в ходе СМР. Контроль осуществляется Главным инженером и, на отдельных участках работы, линейным персоналом. |
| 3 | Геодезический | Геодезический контроль необходимо осуществлять перед началом и в процессе работ (в процессе монтажа и временного закрепления элементов, и постоянно закрепленных элементов по окончании монтажа), привлекаются специализированные организации. Проверка состояния объектов монтажа исполнительными чертежами осуществляется при приемке работ. Ответственный за организацию геодезического контроля Главный инженер Сидоров И.М. в соответствии с Приказом № 56 от 22 июля 2009 года. Группой контроля качества контролируется исполнительная документация геодезических работ, произведенных в субподрядных организациях собственным геодезическими службами или сторонними организациями, привлекаемыми по договору. Необходимая точность и объем геодезических работ определяется проектной документацией и СНиП 3.01.03.84 «Геодезические работы в строительстве». |
| 4 | Приемочный | Приемка осуществляется в соответствии со СНиП 3.01.04.-87 и СП68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», комиссией, состоящей из представителей заказчика, исполнителя, государственных контролирующих органов, с оформлением актов в соответствии со СНиП 12-01-2004. Ответственный за обеспечение приемочного контроля Главный инженер Сидоров И.М. в соответствии с Приказом № 56 от 22 июля 2009 года. |
| 5 | Инспекционные | Имеется комиссия инспекционного контроля. Председатель комиссии – Генеральный директор Иванов А.С. Члены комиссии: Главный инженер – Сидоров И.М. Заместитель директора по капитальному строительству Петров Д.В. |
| 6 | Лабораторный | При необходимости заключается договоры на лабораторный контроль качества работ с аккредитованными лабораториями (контроль качества строительных материалов, конструкций, СМР, сварных работ, геодезический контроль и метрологическое обслуживание). |
| 7 | Нормативной базы и т.д. | В наличии имеется библиотека из актуализированных подлинников нормативно-технической литературы. (Договор № 234 от 01 мая 2009 года). |

| Генеральный директор | ______________ (Иванов А.С.) (подпись, печать) |
| --- | --- |